电动单梁起重机首次检验

自  检  报  告

| 使用单位名称 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 设备类别 | ： |  |
| 设备品种 | ： |  |
| 设备型号规格 | ： |  |
| 设备代码 | ： |  |
| 检验日期 | ： |  |

XXX起重机械有限公司

电动单梁起重机首次检验自检报告

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  |
| 使用地点 |  |
| 使用单位统一 社会信用代码 |  | 使用单位 安全管理人员 |  |
| 使用单位 联系电话 |  | 使用单位 邮政编码 |  |
| 制造单位名称 |  |
| 改造(重大修理) 单位名称 | 无 |
| 设备类别 | 桥式起重机 | 设备品种 | 电动单梁起重机 |
| 型号规格 |  | 设备代码 |  |
| 产品编号 |  | 单位内编号 |  |
| 投入使用日期 |  | 设计使用年限 |  |
| 性能参数 | 跨 度 | m | 起升高度 | m |
|  | 额定起重量 | t | 起升速度 | m/min |
|  | 大车运行速度 | m/min | 工作级别 | A |
|  | 小车运行速度 | m/min | 其他主要参数 | / |
|  | 检验环境 | ☑符合 □不符合 | 控制方式 | □司机室 □地操 □遥控 |
| 检验依据 | 《起重机械定期检验规则》（TSGQ7015—2016）及修改单 |
| 施工类别 | ☑新装 □移装 □改造 □重大修理 |
| 主要检验 仪器设备 | 名称 | 型号 | 编号 | 名称 | 型号 | 编号 |
|  | 接地电阻测试仪 |  |  | 激光测距仪 |  |  |
|  | 绝缘电阻测试仪 |  |  |  |  |  |
| 自 检 结 论 |  | 自检单位（章） |
| 自检人员： 日期： |  |
| 校 核： 日期： |  |

电动单梁起重机首次检验自检报告附页

| 序号 | 检验内容和要求 | 实测结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料审查 | 上次检验报告及使用登记证，使用单位使用记录(包括日常使用状况、维保、修理、自检、运行故障和事故等记录)齐全，并且存档保管 | 合格 |
| 2 | 2 作业环境和外观检查 | 2.1起重机明显部位标注的额定起重量标志和安全检验合格标志清晰，符合规定 | 合格 |
| 3 |  | 2.2安全距离及相关尺寸 | (1)起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离符合GB6067.1-2010《起重机械安全规程 第一部分：总则》中10.2(注1)和15.3的要求 | 合格 |
| 4 |  | 2.3 起重机运行轨道无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷 | 合格 |
| 5 | 3 金属结构检查 | （1）主要受力构件的连接焊缝无明显可见的裂纹 | 合格 |
| 6 |  | （2）主要受力结构件断面有效厚度不低于设计厚度的90％ | 合格 |
| 7 |  | （3）螺栓和销轴等连接无明显松动、缺件、损坏等缺陷 | 合格 |
| 8 | 4 主要零部件的检查 | 4.1 一般要求 | （1）主要零部件(包括吊具、钢丝绳、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链等)按有关技术规范检查磨损、变形、缺损情况，判断是否可以继续使用 | 合格 |
| 9 |  |  | （2）检查小车轨道和升降、横移导轨无明显松动，无能影响其安全运行的明显缺陷 | 合格 |
| 10 |  |  | （3）防爆起重机上的零部件，安全保护装置和电动葫芦等符合防爆要求，不低于整机的防爆级别和温度组别 | 无此项 |
| 11 |  |  | （4）防爆起重机上装设的防止钢丝绳脱槽装置采用无火花材料制造 | 无此项 |
| 12 |  | 4.2 吊具 | （1）电磁吸盘、抓斗、横梁等吊具悬挂牢固可靠 | 无此项 |
| 13 |  |  | （2）吊钩应当设置防脱钩装置(司索人员无法靠近吊钩的除外)，并且有效 | 合格 |
| 14 |  |  | （3）吊钩不应当焊补，铸造起重机钩口防磨保护鞍座完整 | 合格 |
| 15 |  | 4.3 钢丝绳 | 4.3.1钢丝绳的配置与滑轮和卷筒匹配，首次检验和新更换的钢丝绳检查其出厂合格证明 | 合格 |
| 16 |  |  | 4.3.2钢丝绳固定 | （1）钢丝绳绳端固定牢固、可靠，压板固定时的压板不少于2个(电动葫芦不少于3个)，除固定钢丝绳的圈数外，卷筒上至少保留2圈钢丝绳作为安全圈(多层卷绕安全圈为3圈) | 个/圈 |
| 17 |  |  |  | （2）卷筒上的绳端固定装置有防松或者自紧的性能 | 合格 |
| 18 |  |  |  | （3）用金属压制接头固定时，接头无裂纹 | 无此项 |
| 19 |  |  |  | （4）用楔块固定时，楔套无裂纹，楔块无松动 | 合格 |
| 20 |  |  |  | （5）用绳卡固定时，绳卡安装正确，绳卡数满足表B-1的要求。表B-1 绳卡数 钢丝绳直径（mm） ≤19 19～32 32～38 38～44 44～60 绳卡数量（个） 3 4 5 6 7 注B-2：绳卡压板应当在钢丝绳长头一边，绳卡间距不应当小于钢丝绳直径的6到7倍。 | 无此项 |
| 21 |  |  | 4.3.3用于特殊场合的钢丝绳报废 | （1）吊运炽热金属、熔融金属或者危险品的起重机械报废断丝数达到GB/T5972-2016《起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废》所规定的钢丝绳断丝数的一半（包括钢丝绳表面腐蚀进行的折减）应当报废 | 无此项 |
| 22 |  |  |  | （2）防爆型起重机钢丝绳有断丝 | 无此项 |
| 23 |  |  | 4.3.4吊运熔融金属主起升机构钢丝绳缠绕系统 | 4.3.4.1 钢丝绳缠绕 | 双吊点采用4根钢丝绳缠绕系统 | 无此项 |
|  |  |  |  |  | 单吊点采用2根钢丝绳缠绕系统 | 无此项 |
|  |  |  |  |  | 主起升机构钢丝绳缠绕系统不采用平衡滑轮 | 无此项 |
| 24 |  |  |  | 4.3.4.2主起升机构钢丝绳选用性能不低于GB8919-2006《重要用途钢丝绳》规定 | 无此项 |
| 25 |  | 4.4 导绳器 | 配备有导绳装置的卷筒在整个工作范围内有效排绳，无卡阻 | 合格 |
| 26 | 5 安全保护和防护装置检查 | 5.1 制动器 | 5.1.1制动器设置与控制 | （1）检查动力驱动的起重机(液压缸驱动的除外），其起升、变幅、运行、回转机构是否均装设可靠的制动装置；当机构要求具有载荷支持作用时，是否装设机械常闭式制动器 | 合格 |
| 27 |  |  |  | （2）制动器的控制符合GB/T3811-2008《起重机设计规范》中7.5.6的要求 | 合格 |
| 28 |  |  | 5.1.2吊运熔融金属起重机制动器设置专项要求 | 5.1.2.1采用电动葫芦作为起升机构 | （1）当额定起重量大于5t且小于或者等于16t时，除设置工作制动器外，还应当在电动葫芦的低速级上设置安全制动器 | 无此项 |
| 29 |  |  |  |  | （2）当额定起重量小于或者等于5t时，除设置工作制动器外，还应当在低速级上设置安全制动器，或者电动葫芦按1.5倍额定起重量设计 | 无此项 |
| 30 |  |  |  |  | （3）选用只具有高温隔热功能的电动葫芦 | 无此项 |
| 31 |  |  |  |  | （4）电动葫芦的工作级别不低于M6 | 无此项 |
| 32 |  |  |  | 5.1.2.2除电动葫芦以外的主起升机构 | 5.1.2.2.1 额定起重量为75t以上(含75t)主起升机构制动器 | （1）主起升机构设置两套驱动装置，并且在输出轴刚性连接 | 无此项 |
| 33 |  |  |  |  |  | （2）主起升机构两套驱动装置在输出轴上无刚性连接，或者主起升机构只设置一套驱动装置的，在钢丝绳卷简上设置安全制动器 | 无此项 |
| 34 |  |  |  |  | 5.1.2.2.2额定起重量为75 t以下（不含75 t）主起升机构制动器主起升机构的驱动轴上装设两套符合6406—2006《电力液压鼓式制动器》或者JB/T7020—2006《电力液压盘式制动器》要求，并且能够独立工作的制动器，每套制动器的安全系数符合GB/T3811中6.1.1.3.1.3 (c)的规定 | 无此项 |
| 35 |  |  | 5.1.3 制动器零件检査 | （1）制动器的零件无裂纹、过度磨损（摩擦片磨损达原厚度的50％或者露出铆钉）、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器无漏油现象 | 无此项 |
| 36 |  |  |  | （2）制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩檫片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污 | 无此项 |
| 37 |  |  |  | （3）制动器的推动器无漏油现象 | 无此项 |
| 38 |  | 5.2.起升高度(下降深度）限位器 | 合格 |
| 39 |  | 5.3运行行程限位器 | 合格 |
| 40 |  | 5.4 起重量限制器 | 5.4.1 设置 | （1）动力驱动的无倾覆危险的起重机械，装设起重量限制器 | 合格 |
| 41 |  |  |  | （2）有倾覆危险且在一定的幅度变化范围内额定起重量不变化的起重机械，装设起重量限制器 | 无此项 |
| 42 |  |  |  | （3）以环链电动葫芦作为起升机构的起重机械可以采用安全离合器的方式来达到超载保护功能 | 无此项 |
| 43 |  |  | 5.4.2 首次检验专项要求 | 对起重量限制器，保持载荷离地面100mm-200mm,逐渐无冲击继续加载至1.05倍的额定起重量，检查是否切断上升方向动作，但是机构允许下降方向运行 环链葫芦作为起升机构使用时，审查其出厂合格证明和型式试验证书 | 合格 |
| 44 |  |  | 5.4.3 定期检验专项要求 | 在用设备定期检验时，可不进行动作准确度的检验，但是应当进行是否动作的功能检查 | 无此项 |
| 45 |  | 5.6 抗风防滑装置 | （1）按照规定设置抗风防滑装置，并且符合GB 6067.1中9.4.1的要求 | 无此项 |
| 46 |  |  | （2）进行动作试验，检查钳口夹紧情况、锚定的可靠性以及电气保护装置的工作状况，其顶轨器、楔块式防爬器、自锁式防滑动装置功能是否动作 | 无此项 |
| 47 |  |  | （3）检查其零件是否无缺损 | 无此项 |
| 48 |  | 5.7 防碰撞装置 | 当两台或者两台以上的起重机械或者起重小车运行在同一轨道上，或者不在同一轨道且有碰撞可能时，应装设防碰撞装置 |  |
| 49 | 5 安全保护和防护装置检查 | 5.8 报警装置 | 检查起重机上是否设置蜂鸣器、闪光灯等作业报警装置 |  |
| 50 |  | 5.9 缓冲器和端部止挡 | （1）检查在轨道上运行的起重机的运行机构、起重小车的运行机构以及起重机的变幅机构等是否装设缓冲器或者缓冲装置(缓冲器或者缓冲装置可以安装在起重机或者轨道端部止挡装置上) | 合格 |
| 51 |  |  | （2）检查轨道端部止挡装置是否牢固可靠，是否能够防止起重机脱轨(桅杆起重机检查变幅机构的端部止档装置) | 合格 |
| 52 |  |  | （3）检查有螺杆和齿条等的变幅驱动机构，是否还在变幅齿条和变幅螺杆的末端装设端部止挡防脱装置，以防止臂架在低位置发生坠落 | 无此项 |
| 53 |  | 5.10 紧(应)急停止开关 | 检査起重机械紧(应)急停止开关能够切断起重机械动力电源，并且不能自动复位，装设在司机操作方便的地方 | 合格 |
| 54 |  | 5.11 轨道清扫器 | 当物料有可能积存在轨道上成为运行的障碍时，检查在轨道上行驶的起重机和起重小车，在台车架(或者端梁)下面和小车架下面是否装设轨道清扫器，检查扫轨板底面与轨道顶面之间的间隙是否不大于10mm (塔式起重机不大于5mm) | 无此项 |
| 55 |  | 5.12 联锁保护装置 | 联锁保护装置是否符合GB6067.1中9.5的要求。对于出人起重机械的门、司机室到桥架上的门，若使用说明书没有特别说明门打开并且能够保证使用安全的，则检査当门打开时，动力电源是否不能接通，如处于运行状态，当门打开时，动力电源是否断开，所有机构运行是否均停止 | 无此项 |
| 53 |  | 5.13 风速仪 | 检查起升髙度大于50m的露天工作起重机是否安装风速仪，并且是否安装在起重机上部迎风处 | 无此项 |
| 57 |  | 5.14 防护罩、防护栏、隔热装置 | 检查起重机械上外露的有可能伤人的运动零部件防护罩、防护栏，露天作业的起重机械的电气设备防雨罩等是否齐全，吊运熔融金属起重机的隔热装置是否完好 | 合格 |
| 58 |  | 5.16电缆卷筒终端限位装置 | 手动进行试验，检查运行距离大于电缆长度时，电缆卷筒放缆终点开关功能是否有效，在卷筒上是否至少有两圈电缆 | 无此项 |
| 59 |  | 5.23 桥、门式起重机专项安全保护和防护装置 | 5.23.1防倾翻安全钩 | 无此项 |
| 60 |  |  | 5.23.3导电滑触线的安全防护 | 无此项 |
| 61 | 7 司机室检查 | （1）司机室配有灭火器和司机室地板应用防滑的非金属隔热材料覆盖，各操作装置标志完好、醒目 | 无此项 |
| 62 |  | （2）司机室的固定连接牢固，无明显缺陷，在露天工作设置防风、防雨、防晒等防护装置 | 无此项 |
| 63 | 8 电气检 查 | 8.1 电气设备 | （1）检査电气设备功能是否有效 | 合格 |
| 64 |  |  | （2）检査防爆型、绝缘型、吊运熔融金属的起重机械电气设备及其元器件是否与工作环境的防爆、绝缘、温度等级相适应，并且有防护措施；环境温度超过40℃的场合，是否选用H级绝缘的电动机或者采取相应的必要措施 | 无此项 |
| 65 |  | 8.3 线路保护 | 检查所有外部线路是否均具有短路或者接地引起的过电流保护功能 | 合格 |
| 66 |  | 8.4 错相和缺相保护 | 检查当错相和缺相会引起危险时，是否装设错相和缺相保护。采用通电试验方法，断开供电电源任意一根相线或者将任意两相线换接，检查有断错相保护的起重机械供电电源的断错相保护是否有效，总电源接触器是否断开 | 合格 |
| 67 |  | 8.5零位保护(机构运行采用自动复位按钮控制的除外) | 无此项 |
| 68 |  | 8.6 失压保护 | 检査当起重机械供电电源中断后，凡涉及安全或者不宜自动开启的用电设备是否均处于断电状态，避免恢复供电后用电设备自动运行 | 合格 |
| 69 |  | 8.7 电动机定子异常失电保护 | 对于吊运熔融金属或者发生事故后可能造成重大危险或者损失的起重机械起升机构，检查电动机是否设置定子异常失电保护功能，当调速装置或者正反向接触器故障导致电动机失控时，制动器是否能够立即上闸 | 无此项 |
| 70 |  | 8.9 起重机械接地 | 8.9.1 电气设备接地 | （1）电气设备正常情况下不带电的外露可导电部分直接与供电电源保护接接地线连接 | 合格 |
| 71 |  |  |  | （2）起重机械上所有电气设备外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽均根据配电网情况进行可靠接地(保护接地或者保护接零) | 合格 |
| 72 | 8 电气检 查 | 8.9 起重机械接地 | 8.9.2 金属结构接地 | 8.9.2.1 接地线 | （1）检查是否设置专用接地线，金属结构的连接有非焊接处，是否采用另装设接地干线或者跨接线的处理 | 合格 |
| 73 |  |  |  |  | （2）检査是否按照规定禁用金属结构和接地作为载流零线(电气系统电压为安全电压除外) | 合格 |
| 74 |  |  |  | 8.9.2.2 接地电阻(测量重 复接地电阻时，把PE线从接地装置上断开) | （1）采用TN接地系统时，PE线重复接地每一处的接地电阻不大于10Ω(测量时把接地线从重复接地体上断开) | 0.7Ω |
| 75 |  |  |  |  | （2）釆用TT接地系统时，起重机设置漏电保护装置，电气设备的外露可导电部分(电源保护接地线)的接地电阻不大于4Ω | 无此项 |
| 76 |  |  |  |  | (3) 采用IT接地系统时，起重机电气设备的外露可导电部分(电源保护接地线)的接地电阻不大于4Ω | 无此项 |
| 77 |  | 8.10 电气线路对地绝缘电阻 | （1）额定电压小于或者等于500V时，不低于1.0MΩ；防爆起重机不低于1.5 MΩ | 385.5MΩ |
| 78 |  |  | （2）绝缘起重机械，用1000V兆欧表测量电气线路对地、吊钩与滑轮、起升机构与小车架、小车架与大车的绝缘值，其值均不低于1.0MΩ | 无此项 |
| 79 |  | 8.11 照明 | （1）检查起重机械的司机室、通道、电气室、机房等，其可移动式照明是否是安全电压，必要时进行测量 | 无此项 |
| 80 |  |  | （2）检查是否按规定禁用金属结构做照明线路的回路 | 无此项 |
| 81 |  | 8.12 信号指示 | （1）起重机械总电源开关状态在司机室内有明显的信号指示 | 无此项 |
| 82 |  |  | （2）起重机械(跟随式操作控制的除外)有警示音响信号，并且在起重机械工作场地范围内能够清楚地听到 | 无此项 |
| 83 | 10 性能试验 | 10.1 空载试验 | （1）检查各机构运转是否正常，制动是否可靠 | 合格 |
| 84 |  |  | （2）检查操纵系统、电气控制系统工作是否正常 | 合格 |
| 85 |  |  | （3）检查桥式起重机沿轨道全长运行是否有啃轨现象 | 合格 |
| 86 |  |  | （4）检查各种安全装置工作是否可靠有效 | 合格 |
| 87 | 11 首次检验附加检验项目 | 11.1 产品技术文件 | （1）起重机械设计文件(总图、主要受力结构件罔、电气原理图、液压或者气动系统原理图)齐全，并且存档保管 | 合格 |
| 88 |  |  | （2）产品制造单位的制造许可证明或者《特种设备行政许可受理决定书》等相关证明、产品质量合格证明、安装使用维护说明书等随机资料，以及安全保护装置和电动葫芦的型式试验证明齐全 使用单位还应当提供自检记录 | 合格 |
| 89 |  | 11.2起重机械的作业环境和起重机外观 | 检査通向起重机械通道、起重机械上的通道和净空高度、梯子、栏杆安全现状是否符合GB6067.1的要求 | 合格 |
| 90 |  | 11.3 性能试验 | 11.3.1 额定载荷试验 | （1）各运行机构运转正常 | 合格 |
| 91 |  |  |  | （2）主要受力结构件无明显裂纹、连接松动，无构件损坏等影响起重机性能和安全的缺陷 | 合格 |
| 92 |  |  |  | （3）低定位精度要求的桥、门式起重机，或者具有无级调速控制特性的桥、门式起重机，采用低起升速度和低加速度能达到可接受定位精度的桥、门式起重机，垂直静挠度不大于S/500；使用简单控制系统就能达到中等定位精度的桥、门式起重机，垂直静挠度不大于S/750；需要高定位精度的桥、门式起重机，垂直静挠度不大于S/1000 | mm |
| 93 |  |  | 11.3.2 静载荷试验 | 按照相应设备要求进行静载荷试验，检査主要受力结构件是否无明显裂纹、永久变形、油漆剥落，主要机构连接处是否未出现松动或者损坏，是否无影响性能和安全的其他损坏 | 合格 |
| 94 |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | 11.3.3 动载荷试验 | 按照相应设备要求进行动载荷试验，检査各机构是否动作灵活、制动性能是否可靠，结构和机构是否无损坏，连接是否无松动 | 合格 |
| 96 | 12 其他项目 | 根据实际情况由自检单位确定 | 无此项 |

设备基本情况

| 型式试验样机 | □是 ☑否 | 设备类别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备品种 |  | 型号规格 |  |
| 制造单位名称 |  |
| 设备代码 |  | 制造日期 |  |
| 产品编号 |  | 额定起重量 |  |
| 跨度 |  | 起升高度 |  |
| 起升速度 |  | 工作级别 |  |
| 检验环境 | ☑符合 □不符合 | 控制方式 | □司机室 □地操 □遥控 |
| 设备改造、重大修理前基本情况 |
| 原设备品种 |  | 原型号规格 |  |
| 原设备代码 |  | 原制造日期 |  |
| 原产品编号 |  | 原额定起重量 |  |
| 原跨度 |  | 原起升高度 |  |
| 原起升速度 |  | 原工作级别 |  |
| 施工单位以及现场施工过程 |
| 施工单位 | 1. | 施工单位名称 | ： |  |
|  | 2. | 安装改造维修许可证 （受理决定书）编号 | ： |  |
|  | 3. | 施工单位负责人 | ： |  |
|  | 4. | 施工单位联系人 | ： |  |
|  | 5. | 施工单位联系电话 | ： |  |
| 现场施工过程 | 1. | 施工告知日期 | ： |  |
|  | 2. | 监检开始日期 | ： |  |
|  | 3. | 监检结束日期 | ： |  |
|  | 4. | 施工类别 | ： | ☑新装 □移装 □改造 □重大修理 |
|  | 5. | 现场施工过程 | ： |  |
|  | 6. | 其它情况 | ： |  |