吹塑及注塑制品生产线建设项目

竣工环境保护自主验收意见

2021年1月29日，安庆一枝梅化工有限责任公司主持召开了吹塑及注塑制品生产线建设项目环境保护竣工验收现场会。参加会议的有安徽汇环环境科技有限公司（验收监测报告编制单位）安庆一枝梅化工有限责任公司（自主验收方）等单位代表，会议邀请专家参加。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了建设单位、验收监测报告编制单位对项目环保竣工验收相关内容汇报。依据环保部《项目竣工环境保护验收暂行办法》、《关于印发项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》要求，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

（1）项目名称：吹塑及注塑制品生产线建设项目。

（2）建设性质：改扩建。

（3）建设单位：安庆一枝梅化工有限责任公司 。

（4）建设地点：安庆迎江经济开发区。

（5）占地面积：1000m2。

（6）建设内容

项目主要建设内容见表1-1：

表1-1  项目基本组成一览表

| 工程 类别 | 单项工程名称 | 工程内容 | 工程规模 | 现场勘查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1#塑料制品生产车间 | 布置生产区、原料堆放区、成品堆放区等，配套吹塑机、注塑、吹塑机、拌料机等主要生产设，建筑面积为 1000m2 | 与环评一致 |
| 储运 工程 | 成品仓库 | 位于 1#厂房，用于成品塑料制品储存，建筑面积 200m2。 | 与环评一致 |
|  | 原料仓库 | 位于 1#厂房，用于 PP 塑料颗粒，PE 塑料颗粒，PET 塑料颗粒及色母粒的储存，建筑面积100m2。 | 与环评一致 |
| 公用 工程 | 供水 | 市政管网供水，用水量1050t/a | 与环评一致 |
|  | 排水 | 雨污分流，生活污水经化粪池处理后排入马窝污水处理厂，循环冷却水回用于厂区洒水降尘和地面冲洗。 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 市政供电系统供电，用电50万千瓦时/a | 与环评一致 |
|  | 冷却循环水箱 | 1 个，位于 1#厂房北侧，容积 2m3。 | 与环评一致 |
| 环保 工程 | 废水治理 | 废水主要为循环冷却废水和生活污水，生活污水依托厂区化粪池处理后排入马窝污水处理厂，循环冷却水循环使用，不外排。 | 与环评一致 |
|  | 废气治理 | 吹塑、注塑、吹塑工序产生的有机废气采用集气罩收集，通过二级活性炭吸附处理后经 15m 高排气筒 G1 排放。 | 与环评一致 |
|  | 噪声治理 | 优先选用低噪声设备，设备减振、距离衰减等措。 | 与环评一致 |
|  | 固废治理 | 依托安庆一枝梅化工有限责任公司甘油车间内危废暂存间，建筑面积约 10m2。危险废物废活性炭暂存后定期交由有资质的单位无害化处置。一般工业固废暂存间1间，废包装材料外售综合利用；生活垃圾收集后统一由环卫部门清运。 | 与环评一致 |

- 产品方案见表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 环评产量 | 实际产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗衣液塑料瓶（PET） | 万套/a | 300 | 300 |
| 2 | 洗洁精塑料瓶（PP、PE） | 万套/a | 200 | 200 |

（8）主要工艺设备

本项目主要设备具体情况见表3。

表3  主要设备情况一览表

| 序号 | 机械设备名称 | 数量（台/套） | 现场查看数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吹瓶机 | 1 | 1 |
| 2 | 注塑、吹塑机 | 1 | 1 |
| 3 | PET自动吹瓶机 | 1 | 1 |
| 4 | 粉碎机 | 1 | 1 |
| 5 | 静音型粉碎机 | 1 | 1 |
| 6 | 吸料机 | 1 | 1 |
| 7 | 吸料机 | 2 | 2 |
| 8 | 拌料机 | 2 | 2 |
| 9 | 冷却塔 | 1 | 1 |
| 10 | 水冷式冷水机 | 2 | 2 |

（9）主要原辅材料消耗

表4　主要原辅材料消耗表（年消耗）

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 实际消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP 塑料颗粒 | 99.5 | 99.5 |
| 2 | PE塑料颗粒 | 99.5 | 99.5 |
| 3 | PET 塑料颗粒 | 33.9 | 33.9 |
| 4 | 色母粒 | 2.19 | 2.19 |

（10）劳动定员和年工作日

项目新增工作人员10人，其中管理人员1人，技术人员1人，生产人员8人。年生产300天，每天生产 8小时，2 班制。

2、建设过程及环保审批情况

2020年9月，安庆一枝梅化工有限责任公司委托安庆市环信环保技术有限公司编制了《吹塑及注塑制品生产线建设项目环境影响评价报告表》，2020年11月4，通过安庆市迎江区生态环境分局审批（批文号：迎江环管函【2020】21号）。

3、投资情况

本项目总投资3600万元，其中环保投资42万元，占总投资额的1.17％

4、验收范围

本次验收范围为吹塑及注塑制品生产线建设项目，监测报告依据《汇环监验收字（2021）第0013号》本项目各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，验收监测期间，该项目日生产负荷达到设计生产能力的75%以上，生产工况符合验收监测要求。

二、工程变更情况

安庆一枝梅化工有限责任公司吹塑及注塑制品生产线建设项目实际建设情况与环评及批复一致，无重大变更。

三、环境保护设施落实情况

1、废水

项目生产废水主要生活污水，生活污水经化粪池预处理后经市政管网接入马窝污水处理厂，注塑、吹塑冷却水循环使用不外排。

2、废气

项目主要废气为注塑、吹塑产生的废气，废气经集气罩收集后通过活性炭吸附设施处理后通过1根15m高排气筒进行排放，废气排放执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中表5的限值要求。

3、噪声

项目噪声主要为机械设备运行时产生的噪声，建设单位采取合理布设产噪设备，厂房隔声、距离衰减、减震等降噪措施。厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

4、固体废物

项目运营期产生的固体废物主要为职工办公生活垃圾、边角料、包装物和废活性炭；废边角料及次品破碎回用到生产中；废包装物暂存厂区一般固废暂存间内定期交由废品回收公司回收处理；员工生活垃圾交由环卫部门统一处置；活性炭定期交资质单位处置。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标排放情况

（1）噪声监测结论

项目东、南、西、北厂界昼、夜间噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（2）废气监测结论

项目注塑、吹塑工序废气有组织排放的非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表5中的标准限值。项目无组织废气满足GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表9中浓度限值。

（3）水污染源

项目污水总排口的化学需氧量、氨氮、pH、悬浮物、总磷、总氮两天的监测结果达到马窝污水处理厂接管标准。

（4）固体废物

项目运营期产生的固体废物主要为职工办公生活垃圾、边角料、包装物和废活性炭；废边角料及次品破碎回用到生产中；废包装物暂存厂区一般固废暂存间内定期交由废品回收公司回收处理；员工生活垃圾交由环卫部门统一处置；活性炭定期交资质单位处置。

五、验收结论

安庆一枝梅化工有限责任公司吹塑及注塑制品生产线建设项目手续齐备，技术资料基本齐全，废水、废气环境保护设施基本按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，其防治污染能力基本适应主体工程的需要。我公司将尽快落实相关整改措施，验收工作组原则同意通过该项目废水、废气环境保护设施竣工验收。

安庆一枝梅化工有限责任公司                                         公示单位：安庆一枝梅化工有限责任公司

公示期：2021年2月1日-2021年3月1日

公示人电话：13309666578

监督投诉：电话12369或安庆市迎江区生态环境局

公示网址：http://www.js-eia.cn/

公示截图：